放射線量測定に関するご案内

工業技術センターでは、以下のとおり放射線量測定を行っています。

※サーベイメーターは、表面汚染のスクリーニング測定用機器のため、ヨウ素や

セシウムといった核種の分析には対応できませんので、ご了承下さい。

１　測定対象者
　放射線量測定を実施したいと考えている事業者

２　対象となる測定物
　(1)工業製品、食品関係（平成２４年４月１日より食品中の放射性物質の基準値が変更に

なりました。）

(2)持込み測定の場合の測定物の大きさ及び重さは、1m×1m×0.5m以下及び30Kg以下

程度

(3)持込み測定が不可能であるものに限り、現場測定を行います。

(4)測定物を持込む際には、試料ごとにポリ袋又はポリエチレン容器等で包装し、

口を閉じてください。（食品の場合は、事前配布する専用容器にて対応します。）

３　受付方法
　　事前に予約の電話をお願いします。（必須）

測定対象物の状況等を確認した上で、測定実施日を決定します。

４　受付場所（予約連絡先）
　　(公財)南信州・飯田産業センター工業技術センター　
　　飯田市上郷別府３３３８番地８
　　電話：０２６５－５２－１６３０／ＦＡＸ：０２６５－２１－３１３４

５　測定内容

(1)ＧＭサーベイメータ（日立アロカメディカル㈱　ＴＧＳ－１３１）による

空間線量当量率[μＳｖ／ｈ]の測定

(2)ＧＭサーベイメータ（日立アロカメディカル㈱　ＴＧＳ－１４６Ｂ）による

計数率[ｃｐｍ]の測定

(3)シンチレーションサーベイメータ（日立アロカメディカル㈱　ＴＣＳ－１７２Ｂ）

による線量当量率[μＳｖ／ｈ]の測定

(4)測定手順
　　　　次の順に測定を実施します。
　　　　①スクリーニング測定（本測定前の事前測定）
　　　　②本測定（測定部屋で行なう測定）
　　  　　なお、スクリーニング測定において、一定以上の計測値を示した測定物は本測定

を行ないません。

測定終了後は、直ちに測定物をお持ち帰りください。

６　測定実施場所
　(1)持込み測定
　　飯田市環境技術開発センター　事務室

飯田市桐林２２５４番地２９８　桐林環境産業公園内
　　電話：０２６５－２６－１２３１

※測定実施場所については、別紙１をご覧ください。
　　　　
　(2)現地測定
　　飯田下伊那郡内の測定物の所在場所を原則とします。（地域外はご相談下さい。）

測定者が汚染された場合の除染場所を確保してください。

また、測定物によっては、測定者の転落や怪我を防止する安全措置を講じてください。

７　予約受付及び測定実施日時
　　当センター開館日の、午前８時３０分から正午及び午後１時から午後５時１５分まで

８　試験手数料（地域外事業者の場合には、１０％増しとなります。）
　(1)放射線量測定

２，５００円／試料（ＧＭサーベイメータ、シンチレーションサーベイメータ共通）

(2)試験成績書発行　１，０００円

(3)機器貸出につきましては、ご相談下さい。

なお、機器貸出の場合は、試験成績書の発行は出来ません。

９　試験成績書
　試料ごとの測定値及びバックグラウンド測定値を記載した、試験成績書を発行します。

参考資料として換算表を添付することが可能です。

１０　その他
　測定の条件が指定されている場合には、その条件に従いますが、条件によっては対応できない場合があります。

汚染の疑いが高い場合やゲルマニウム半導体検出器による正確な放射線量の計測が必要な場合は、専門機関へご相談ください。

１１　本件に関するお問い合わせ先
　(公財)南信州・飯田産業センター工業技術センター　担当：福井

電話：０２６５－５２－１６３０／ＦＡＸ：０２６５－２１－３１３４

（参考情報）
１　国内の放射線検査機関（情報提供：（独）日本貿易振興機構 JETRO）
　国内の放射線検査機関（全国対応）については、こちら

（JETROのホームページへリンク）

２　放射線測定に関する国の支援策（経済産業省：貿易円滑化事業）
　この補助事業は、民間検査機関が輸出者の依頼に応じて輸出品の放射線量検査を実施する場合に、当該検査に要する経費の一部を国が補助する事業です。
　補助率：中小企業　９／１０、中小企業以外　１／２　（上限額１０万円）
　詳細は、こちら（経済産業省のホームページへリンク）

（別紙１）

環境技術開発センター　放射線量測定場所　案内

〒399-2565　飯田市桐林２２５４番地２９８　桐林環境産業公園内

電話：０２６５－２６－１２３１

①《平面図》

スクリーニング測定：開発支援室奥の駐車場に駐車

本測定：事務室

②近辺地図

# Text boxes

事務室